## Slide 1
基于无线网络的室内多终端定位
汇报人：程雪珂 屈晨迪 游正阳
2020.12.25

## Slide 2
CONTENTS
目录
1
项目内容
2
处理思路
3
步骤说明
4
结果展示
5
思考总结
6
参考文献

## Slide 3
项目内容
处理思路
步骤说明
结果展示
思考总结
参考文献
要求：室内部署多个蓝牙信标，通过相对信号强度估计终端位置。需要支持同时定位多个终端，并对定位结果进行实时可视化
蓝牙信标：树莓派4B（3台）
终端：手机（2部，可根据需求增减）
可视化：绘图输出，显示信标和终端位置
无线网室内多终端定位

## Slide 4
获取信号强度
处理思路
项目内容
步骤说明
结果展示
思考总结
参考文献
无线接收信号强度(RSSI)对信标和终端之间的无线信号强度进行度量
树莓派扫描、检测周边蓝牙设备/WIFI设备，获取其MAC地址、RSSI和设备名称并返回
信息筛选得到设备标识，蓝牙/WIFI强度
位置计算
通过相应公式，将RSSI转换为实际距离
使用终端到信标的距离进行三点定位

## Slide 5
扫描检测终端设备，获取mac地址、RSSI和设备标识
蓝牙设备扫描
命令行中运行bluetoothctl
Python中安装bluez包或者bluepy包
WIFI设备扫描
命令行中运行wpa_cli -i wlan0 scan搜索WIFI热点
运行wpa_cli -i wlan0 scan_result输出
使用Python的os.system和os.popen实现命令行输入和输出
步骤说明
项目内容
处理思路
结果展示
思考总结
参考文献

## Slide 6
信息传递和筛选
信息传递
参考实验2和实验3，使用三台树莓派组成局域网
基于ZeroMQ框架的发布-订阅模式
所有距离信息汇集到一台树莓派，分布式测距，集中计算
信息筛选
简单字符串处理，分离出终端mac地址、RSSI和名称用于后续计算
1: 54:25:ea:4c:22:c0 2412 -35 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] HUAWEI Mate 9 Pro
b'12: 54:25:ea:4c:22:c0\t2412\t-22\t[WPA2-PSK-CCMP][ESS]\tHUAWEI Mate 9 Pro'
步骤说明
项目内容
处理思路
结果展示
思考总结
参考文献

## Slide 7
坐标计算和可视化
距离计算
d = 10^((abs(rssi) - A) / (10 * n)) 计算d
A - 发射端和接收端相隔1米时的信号强度
n - 环境衰减因子
对于不同树莓派，测几组数据拟合参数A，n
三点定位
考虑到测量误差三圆并不会相交于一点
两圆外离、内含、相交、相切分类讨论
保证程序鲁棒性，即任意给定三圆心，三半径，都能给出一个定位输出
可视化
利用Matplotlib绘图库实现定位的可视化
能够显示三个蓝牙信标与多终端的实时展示
步骤说明
项目内容
处理思路
结果展示
思考总结
参考文献

## Slide 8
静态多设备
项目内容
处理思路
思考总结
参考文献
区分信标：为了区别不同的树莓派，按照指定序号点亮相应LED
结果展示
步骤说明

## Slide 9
项目内容
处理思路
思考总结
参考文献
结果展示
步骤说明
静态多设备

## Slide 10
项目内容
处理思路
思考总结
参考文献
视频
结果展示
步骤说明
动态多设备

## Slide 11
无线信号的选取
项目内容
处理思路
参考文献
步骤说明
结果展示
思考总结
蓝牙
多种方法下信号检测均不稳定，包括无法检测或无法持续检测到手机终端，RSSI值对距离变化不敏感
无法对终端进行筛选，返回信息不包含手机名称
WIFI
可以稳定检测到多个终端，RSSI与实际距离呈单调变化关系，输出包括手机热点的mac地址和名称
RSSI仍会出现一定范围内漂移，导致定位误差
Notes: 11

## Slide 12
误差的来源
项目内容
处理思路
参考文献
步骤说明
结果展示
思考总结
RSSI测量
树莓派本身测量误差
环境信号干扰
距离转换
每个树莓派参数不同，需要分别做实验标定，实验引入误差
定位算法
当三圆并未相交于一点时定位算法就会存在误差，这一误差在算法中保证鲁棒性的前提下利用等比求交点、三交点平均等方法尽可能降低
Notes: 11

## Slide 13
分工
项目内容
处理思路
参考文献
步骤说明
结果展示
思考总结
程雪珂
设备扫描，距离转换
屈晨迪
指令使用，信息筛选
游正阳
信息传递，三点定位计算和可视化
集体部分
程序调试，视频录制，报告撰写
Notes: 11

## Slide 14
参考文献
参考文献
项目内容
处理思路
结果展示
思考总结
步骤说明
[1] https://blog.csdn.net/weixin_50396804/article/details/109823229
[2]https://blog.csdn.net/Cherish_x/article/details/79345315?utm_medium=distribute.pc_r
elevant.none-task-blog-BlogCommendFromBaidu-1.control&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromBaidu-1.control
[3] https://blog.csdn.net/u011957515/article/details/53634371
[4] https://blog.csdn.net/m0_37580896/article/details/81330159
[5] https://github.com/ewenchou/bluetooth-proximity/blob/master/bt_proximity/bt_rssi.py

## Slide 15
感谢倾听